2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΨΥΓΕΙΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ € |
| --- | --- | --- | --- |
| Καταψύκτης οριζόντιος (μπαούλο) | Τεμ. | 1 | 450 |
| Κλιματιστικά 9.000 BTU | Τεμ. | 3 | 900 |
| Ψυγειοκαταψύκτες (ψυγείο) | Τεμ. | 2 | 1.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2.350,00€ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΨΥΓΕΙΩΝ

| ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ (ΜΠΑΟΥΛΟ) | Αμεταχείριστος, τελευταίας τεχνολογίας . Χωρητικότητα 300 λίτρα ±10%. Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον από -18 °C μέχρι – 28°C. Θερμοστάτης ρύθμισης θερμοκρασίας. Επίπεδο θορύβου: μικρότερο των 50db. Εσωτερικό φωτισμό. Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων με μόνωση υψηλής πυκνότητας. Υλικό καπακιού / πόρτας μεταλλικό με μόνωση, με χερούλι βαρέως τύπου. Λειτουργία σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 400 C. Ενεργειακή κλάση: A+. Ψυκτικό υγρό φιλικό στο περιβάλλον. Καταψύκτης θα είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και εγκρίσεις.. Θα παραδοθεί εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά. Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη και δέκα (10) ετών παροχής ανταλλακτικών. |
| --- | --- |
| ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 9.000 BTU | 1. Κλιματιστική μονάδα 9000 Btu Τύπου inverter Τάση λειτουργίας 230V, 50ΗΖ Ενεργειακή κλάση Α++ / Α+ Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας ≤ 62 dB Ψυκτικό υγρό: R410A, ή πιο σύγχρονο (φιλικό προς το περιβάλλον) 2. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια από την κατασκευάστρια εταιρεία. 3. Συνοδευτικό υλικό: Το κλιματιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 4. Υποχρεώσεις προμηθευτή: Η εγκατάσταση των κλιματιστικών θα γίνει από τον προμηθευτή μετά από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση (πχ. βάση, χάλκινος σωλήνας, ταινίες, αρμαφλέξ, στριφώνια και οι συνδέσεις με καλώδια και κανάλια για την παροχή του ρεύματος όπου χρειαστεί), θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Η απόσταση μεταξύ των δύο μονάδων (εσωτερική - εξωτερική δεν θα είναι μεγαλύτερη των πέντε μέτρων). Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι να αποξηλώσει τα παλαιά κλιματιστικά που χρήζουν αντικατάστασης. |
| ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (ΨΥΓΕΙΟ) | Οικιακός Full No Frost, ψυγειοκαταψύκτης δίπορτος, αμεταχείριστος, τελευταίας τεχνολογίας. Χρώμα λευκό ή ασημί. Δυνατότητα αναστροφής πορτών. Ελάχιστη μικτή χωρητικότητα 320 lt. Επίπεδο θορύβου: μικρότερο των 45 dB. Εσωτερικό φωτισμό. Μέγιστες διαστάσεις ύψος 190 cm, πλάτος 60 cm. Ενεργειακή κλάση: A+. Η συσκευή να φέρει απαραίτητα τη σήμανση CE. Εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον δύο (2) έτη. |