3.1) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ € |
| --- | --- | --- | --- |
| Καφετιέρα (15 cups) | Τεμ. | 1 | 40 |
| Κουζίνες ηλεκτρικές | Τεμ. | 2 | 600 |
| Πλυντήριο πιάτων | Τεμ. | 1 | 400 |
| Πλυντήριο ρούχων | Τεμ. | 2 | 800 |
| Τοστιέρες | Τεμ. | 2 | 100 |
| Φούρνος μικροκυμάτων | Τεμ. | 1 | 100 |
| Φραπιέρες | Τεμ. | 2 | 35 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2.075,00€ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ | Ισχύς 1100 W max. Σχεδιασμός υψηλών προδιαγραφών. Γυάλινη κανάτα με κλείστρο προστασίας του αρώματος του καφέ και εργονομική χειρολαβή 10 έως 15 φλιτζάνια. Ενσωματωμένος κοχλίας ανάδειξης του αρώματος του καφέ. Προστασία από την διαρροή σταγόνων του καφέ με την απομάκρυνση της κανάτας. Φωτιζόμενος διακόπτης on/off. Αποσπώμενο διαφανές δοχείο νερού με ενσωματωμένη χειρολαβή και αποσπώμενο καπάκι για εύκολο καθαρισμό. Θερμαινόμενη πλάκα διατήρησης της θερμοκρασίας του καφέ. Όλα τα αποσπώμενα μέρη να μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων. Εσωτερική ένδειξη στάθμης νερού. Προστασία από υπερθέρμανση. |
| --- | --- |
| ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ | Οι διαστάσεις να είναι ~ 85Χ60Χ60cm. Να διαθέτουν ρολόι και χρονοδιακόπτη. Οι διακόπτες της συσκευής να είναι σταθεροί (όχι χωνευτοί). Να έχουν φούρνο πολλαπλής λειτουργίας. Οι τρόποι ψησίματος να είναι οι εξής: Με πάνω – κάτω αντίσταση. Με ομοιόμορφο αέρα. Με πάνω αντίσταση (γκριλ). Με κάτω αντίσταση. Με πάνω αντίσταση και αέρα. Να έχουν ειδικό τάμπερ για την έξοδο των υδρατμών στο πίσω μέρος των εστιών. Ενεργειακή κλάση: A+. Να έχουν ανεξάρτητο θερμοστάτη. Οι φούρνοι να έχουν διπλό κρύσταλλο. Να διαθέτουν συρτάρι αποθήκευσης σκευών. Ο εξοπλισμός κάθε κουζίνας να είναι: - ένα (1) ταψί εμαγιέ βαθύ - ένα (1) ταψί ρηχό αλουμινίου ή εμαγιέ & δύο (2) σχάρες ανοξείδωτες. Εγγύηση, για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Η εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO Εγχειρίδια χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. |
| ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ | Οι διαστάσεις να είναι περίπου 80X60X60 cm. Να έχει ελκυστικό design. Τα προγράμματα να είναι τέσσερα δηλαδή κανονικό 650 C, οικονομικό 500 C, γρήγορο 350 C και τέλος να διαθέτει και πρόγραμμα πρόπλυσης. Όπως προαναφέρθηκε να μπορεί να λειτουργήσει σε τρεις θερμοκρασίες 350 C, 500 C & 650 C. Να διαθέτουν εργονομικό περιστροφικό διακόπτη επιλογής προγραμμάτων. Να έχουν φωτεινή ένδειξη LED εξέλιξης του προγράμματος: Αρχή – Πλύση –Τέλος. Να διαθέτουν ενσωματωμένο ταχυθερμαντήρα. Να έχουν ηλεκτρονική ένδειξη συμπληρώματος αλατιού και ξεχωριστή ηλεκτρονική ένδειξη λαμπρυντικού. Τα επίπεδα θορύβου να μην υπερβαίνουν τα 54dB. Ενεργειακή κλάση: A+. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Η εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO. Εγχειρίδια χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. |
| ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | Οι διαστάσεις είναι περίπου 85Χ60Χ60cm. Να έχουν εργονομική μετόπη χειρισμού. Η χωρητικότητά τους να είναι τουλάχιστον επτά (7) κιλά. Η διάμετρος της πόρτας να είναι 30 cm. Το άνοιγμα της πόρτας να είναι τουλάχιστον 1400. Ο επιλογέας προγραμμάτων να έχει άνετη & εύκολη χρήση. Τα προγράμματα να είναι τόσα ώστε να καλύπτουν όλα τα είδη ρουχισμού: ανθεκτικά, ευαίσθητα & μάλλινα, καθώς και πολύ λερωμένα, λερωμένα και ελαφρώς λερωμένα. Να έχει ξεχωριστό επιλογέα ρύθμισης της θερμοκρασίας. Το ζύγισμα των ρούχων να γίνεται αυτόματα. Να περιέχει τηλεσκοπικές αναρτήσεις. Να έχει ειδική βαλβίδα οικονομίας του απορρυπαντικού. Οι στροφές στυψίματος των ρούχων να είναι τουλάχιστον 500. Ενεργειακή κλάση: A+. Να διαθέτει ειδικό πληκτρολόγιο έτσι ώστε να μην στύβονται τα ευαίσθητα ρούχα. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Η εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO. Εγχειρίδια χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. |
| ΤΟΣΤΙΕΡΑ | Η συσκευή να είναι ισχύος 1800 W τουλάχιστον και να διαθέτει αντικολλητικές πλάκες. Πάνω-κάτω θερμαινόμενες πλάκες (αποσπώμενες). Δυνατότητα μετατροπής ύψους. Επιφάνεια ψησίματος για 4 τοστ. Να έχει ένδειξη λειτουργίας & θερμοστάτη ρύθμισης θερμοκρασίας. Να ανοίγει διάπλατα. Να διαθέτει CE. Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. |
| ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 50 cm Χ 30 cm Χ 35 cm. Πηγή ρεύματος 230v/50 hz. Ισχύς εξόδου έως 800 watt. Να είναι ελεύθερος. Χωρητικότητας 20 lt. Να διαθέτει λειτουργία απόψυξης τροφίμων. Να διαθέτει χρονόμετρο, ψηφιακή οθόνη και ρολόι. Να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (inox). Να φέρει περιστρεφόμενο δίσκο και δακτύλιο κύλησης. Να διαθέτει δύο (2) χρόνια εγγύηση. |
| ΦΡΑΠΕΔΙΕΡΑ | Η συσκευή να διαθέτει σταθερή βάση. Η ισχύς να είναι 70W τουλάχιστον, 230V/50Hz. Να διαθέτει δύο ταχύτητες και το ποτήρι να είναι μεταλλικό. Ο αναδευτήρας να είναι ανοξείδωτος και να καλύπτει σε βάθος τουλάχιστον τα 2/3 του ποτηριού. Να διαθέτει CE. Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον. |

3.2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ € |
| --- | --- | --- | --- |
| Εκτυπωτής | Τεμ. | 1 | 100 |
| Ηλεκτρονικός υπολογιστής | Τεμ. | 1 | 500 |
| Τηλεοράσεις | Τεμ. | 2 | 600 |
| Τηλεφωνικές συσκευές | Τεμ. | 3 | 150 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1.350,00€ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | Χαρτί Α4 Ανάλυση 4800-1200 dpi Χωρητικότητα χαρτιού τουλάχιστον 200 φύλλα Ταχύτητα: Τουλάχιστον 20 σελίδες το λεπτό Σύνδεση: USB και δικτύου (Ethernet) Εγγύηση 2 έτη Να συμπεριλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης (USB) |
| --- | --- |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ | CPU: ≥ Ι3 Τελευταίας τεχνολογίας ή αντίστοιχο επεξεργαστή Ryzen Μνήμη: ≥ 4 Gb Τελευταίας τεχνολογίας Δίσκος: ≥ 240 GB Τεχνολογίας SSD ή m2 Κάρτα γραφικών με υποστήριξη DIRECT X 11 και μεγαλύτερο θύρες σύνδεσης vga , hdmi Οθόνη 21’ με χρόνο απόκρισης ≤ 5 ms, με είσοδο VGA, HDMI και ανάλυση τουλάχιστον 1920 Χ 1080 (καλώδια σύνδεσης vga, HDMI να περιλαμβάνονται) Κάρτα δικτύου Ethernet Τουλάχιστον 6 usb θύρες Κάρτα ήχου ενσωματωμένη, ηχεία , ποντίκι, πληκτρολόγιο CD & DVD player & writer Windows 10 professional Επώνυμου κατασκευαστή Μικρών Διαστάσεων Τρία (3) χρόνια εγγύηση. Η εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO Εγχειρίδια χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. |
| ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ | Τεχνολογία LED. Μέγεθος οθόνης 32 ίντσες. Συχνότητα από 100 Hz και άνω. Ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή: MPEG-4. Συνδέσεις : HDMI, SCART. Ψηφιακό δέκτη DVB-T2. Τάση τροφοδοσίας 230V/50Hz. Εγχειρίδια χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. |
| ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | Θα είναι καινούριες, αμεταχείριστες, σύγχρονης τεχνολογίας. Θα διαθέτει λειτουργία επανάκλησης του τελευταίου αριθμού. Θα διαθέτει οθόνη LCD τριών γραμμών. Θα διαθέτει λειτουργία ρύθμισης έντασης του ήχου κλήσης. Θα διαθέτει λειτουργία απενεργοποίηση μικροφώνου με ένα πλήκτρο κατά τη διάρκεια συνομιλίας. Θα διαθέτει λειτουργία τονική / παλμική εναλλαγή. Θα διαθέτει λειτουργία ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος. Θα διαθέτει δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης. Θα παρέχετε εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. |