# ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ  ¨ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ¨

# ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

# ΑΡΜΟΔΙΟΙ : ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ

# ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΣ                                                                      ΧΑΪΔΑΡΙ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Α. ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Να κατασκευασμένες από υλικό που να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αναπνευστική προστασία και άνεση στο φορέα .

2.Να είναι μιας χρήσης .

3.Να είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νόρμα 149/2001 με φίλτρο σωματιδίων Ρ3 .

4.Να αναγράφεται η σήμανση C3 , ο αριθμός πιστοποίησης , ο κωδικός του προϊόντος , η κατασκευάστρια  εταιρεία , η σήμανση ΕΝ 149 και το επίπεδο προστασίας που παρέχει ( FFP3) .

5. Να μην περιέχουν λάτεξ και ίνες γυαλιού .

6 Να έχουν αποδοτικότητα διήθησης των σωματιδίων με διαστάσεις μεγαλύτερες του 0,1 μ. κατά 95% τουλάχιστον .

7. Να φέρουν καλυμμένο έλασμα αλουμινίου στο άνω μέρος της μάσκας και να φέρουν ειδική βαλβίδα εκπνοής σε κάθε τεμάχιο της συνολικής συσκευασίας .

8. Να έχουν  υποαλλεργικές  ιδιότητες .

9 Να αναγράφεται  η ημερομηνία  λήξης (να  έχουν μεγάλο χρονικό εύρος  έως την  ημερομηνία  λήξης )

Β. ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).

Πρέπει να προσφέρει:

- πλευρική προστασία

-    να είναι αντιθαμβωτικά

- να  έχουν ευρύ οπτικό πεδίο

- αυξημένη  ανθεκτικότητα  για  την  προστασία των οφθαλμικών βλεννογόνων

- να  έχουν  κατασκευαστεί  σύμφωνα  με  την ευρωπαϊκή νόρμα  ΕΝ 166:1996

-     να φέρουν στη συσκευασία σήμανση CE

- τα προστατευτικά γυαλιά μπορεί να είναι τύπου διακριτών φακών (με βραχίονες) ή τύπου μάσκας (με ιμάντα) αρκεί να πληρούν την ΕΝ 166:2001.

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                      Η ΕΠΙΤΗΡΗΤΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                           ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ