# Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.

# ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

# ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

# Αρμόδιος: Κουδουνάς Παντελής

# Χαϊδάρι  11-05-2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ(ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ)

# Α) Τεχνική Περιγραφή.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη  συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων τοίχου διαιρούμενου τύπου – SPLIT UNIT –  που είναι εγκατεστημένες στο Νοσοκομείο και στις εξωτερικές δομές του.

Οι εργασίες συντήρησης  θα πραγματοποιηθούν  την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου.

# Β)  Περιγραφή διαδικασιών συντήρησης.

- Καθαρισμό του συμπυκνωτή της εξωτερικής μονάδας με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.

- Καθαρισμό του εξατμιστή της εσωτερικής μονάδας με χημικό υγρό και νερό.

- Καθαρισμό φίλτρου αέρα.

- Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων.

- Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων και στερέωση των σωλήνων αποχέτευσης.

- Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών & πιέσεων λειτουργίας και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού αν απαιτείται.

- Αμπερομέτρηση συμπιεστή.

- Έλεγχο χειριστηρίου, ρελέ, χρονοδιακόπτη εκκίνησης, ασφαλιστικών διατάξεων για HP/LP, και έλεγχο επαφών και γενικά αυτοματισμών.

- Τα χημικά υγρά που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας θα είναι πιστοποιημένα. Θα κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη ή δυσλειτουργία σε κάποιο μηχάνημα, θα ενημερώνετε η Υπηρεσία για το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών και εφόσον εγκριθεί, η ανάδοχος εταιρεία  θα προβαίνει στην αποκατάστασή της .

- Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η μεταφορά έξι (6) κλιματιστικών άν και εφόσον χρειαστεί (απεγκατάσταση – εγκατάσταση) σε νέο χώρο που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία. Τα επιπλέον υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα επιβαρύνουν το νοσοκομείο.

# Γ)  Διάρκεια της σύμβασης.

- Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι  επτά μήνες.

- Το κόστος των χημικών υγρών θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.

# Δ) Οι  ενδιαφερόμενοι :

- Θα μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι κλιματιστικές συσκευές έτσι ώστε  να λάβει υπόψη του την κατάσταση των μηχανημάτων, των τύπων, τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους χώρους, πριν από την διαμόρφωση  της προσφοράς του.

- Θα διαθέτουν κατάλληλο τεχνικό προσωπικό με αποδεικνυόμενα τα επαγγελματικά προσόντα:

a) τουλάχιστον έναν (1) Εργοδηγό Ψυκτικό με άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας σύμφωνα με το Π.Δ.1/2013 και πιστοποιητικό κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/2067, με πιστοποίηση διαχείρισης ψυκτικών αερίων.

b) τουλάχιστον  έναν  (1) τεχνίτη ψυκτικό  με άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας σύμφωνα με το Π.Δ.1/2013.

- Οι εργασίες Συντήρησης θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες,  κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία. Θα κατατεθεί χρονοδιάγραμμα  εργασιών. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της συντήρησης δεν θα ξεπερνά τις 20 ημέρες.

- Στην προσφορά τους θα δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως όσα αναφέρονται στην τεχνική          περιγραφή.

- Επισυνάπτετε αναλυτικός  πίνακας των χώρων που είναι εγκατεστημένα τα μηχανήματα.

# Παντελής  Κουδουνάς

Μηχ. Ιατρ. Οργάνων M.Sc

# Αναλυτικός  πίνακας των χώρων που είναι εγκατεστημένα τα μηχανήματα.

| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 20500 BTU | 22000 BTU | 24000 BTU | ΣΥΝΟΛΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ “ΤΑΡΣΗ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΗ” | 6 | 5 | 1 |  |  |  | 12 |
| 1 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ “ΤΑΡΣΗ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΗ” - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | 2 |  | 3 |  |  |  | 5 |
| 1 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ “ΤΑΡΣΗ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΗ” - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 13 |
| 2 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ “ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ” | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 27 |
| 3 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΗΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ “ΓΕΜΕΛΕΙΟ” | 18 | 2 | 5 |  |  | 1 | 26 |
| 4 | ΚΑΦΕΝΕΙΟ “ΟΑΣΗ” ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Α΄ | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 |
| 5 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |
| 6 | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 7 | ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 |
| 8 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ “ΒΕΛΙΣΣΑΡΕΙΟ” | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 14 |
| 9 | ΚΤΗΡΙΟ “ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ” – ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 |  | 24 |
| 10 | ΘΥΡΩΡΕΙΟ | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 11 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Β΄” | 3 | 5 | 2 |  |  | 1 | 11 |
| 12 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 13 | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Β΄ |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 14 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΗ |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 15 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ “ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΟ“ | 9 | 5 | 3 |  |  |  | 17 |
| 16 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ” | 8 | 6 | 2 |  |  |  | 16 |
| 17 | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 18 | ΓΕΜΕΛΕΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Ι.Ε.Κ. | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 5 |
| 19 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 20 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ “ΣΥΓΓΡΕΙΟ” | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 21 | ΚΤΗΡΙΟ “ΝΕΟ ΘΕΟΛΟΓΕΙΟ” | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
| 22 | ΚΤΗΡΙΟ “ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 |
| 23 | ΚΤΗΡΙΟ “ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΄” – ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 20500 BTU | 22000 BTU | 24000 BTU | ΣΥΝΟΛΑ |
| 24 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔ/ΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ | 3 |  | 2 |  |  |  | 5 |
| 25 | ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 |
| 26 | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 27 | ΚΤΗΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΥΛΙΚΟΥ |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 28 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ “ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ” | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 29 | ΚΤΗΡΙΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 11 |
| 30 | ΚΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 31 | ΚΤΗΡΙΟ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 32 | ΚΤΗΡΙΟ: ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ | 3 |  |  |  |  |  | 2 |
| 33 | ΚΤΗΡΙΟ: “ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ” | 3 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 34 | ΚΤΗΡΙΟ: “ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ” | 4 | 5 | 1 |  | 2 |  | 12 |
| 35 | ΚΤΗΡΙΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ «ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |
| 36 | ΚΤΗΡΙΟ: ΞΕΝΩΝΑΣ 16 ΑΤΟΜΩΝ «ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΣΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» | 9 | 2 | 2 |  | 5 |  | 18 |
| 37 | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 135 | 80 | 43 | 4 | 16 | 9 | 287 |

| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 20500 BTU | 22000 BTU | 24000 BTU | ΣΥΝΟΛΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ξενώνας “ΟΝΕΙΡΟ” Κερκύρας 17 & Κυκλάδων ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 210 2839010 | 12 |  | 4 |  |  |  | 16 |
| 2 | Ξενώνας Εξαρχείων -Ισόγειο Κωλέττη 17 Αθήνα ΕΞΑΡΧΕΙΑ | 3 |  | 1 |  |  |  | 4 |
| 3 | Ξενώνας Εξαρχείων “ΝΙΚΗ” - 1ος όροφος Κωλέττη 17 Αθήνα ΕΞΑΡΧΕΙΑ 210 3838044 | 4 | 3 |  |  |  |  | 7 |
| 4 | Διαμέρισμα Εξαρχείων Κωλέττη - 3ος όροφος Κωλέττη 17 ΕΞΑΡΧΕΙΑ 210 3303618 | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 |
| 5 | Διαμέρισμα Εξαρχείων Κωλέττη - 4ος όροφος Κωλέττη 17 ΕΞΑΡΧΕΙΑ 210 3302440 | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 |
| 6 | Διαμέρισμα Εξαρχείων Κωλέττη - 5ος όροφος Κωλέττη 17 ΕΞΑΡΧΕΙΑ 210 330361 | 3 |  | 1 |  |  |  | 4 |
| 7 | Διαμέρισμα Εξαρχείων Κωλέττη - 6ος όροφος Κωλέττη 17 ΕΞΑΡΧΕΙΑ 210 3809641 | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 |
| 8 | Ξενώνας ¨ΟΡΑΜΑ¨ 25ης Μαρτίου 104 & Αντιόχου ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210 5777094 (4 όροφοι) | 11 |  | 4 |  |  |  | 15 |
| 9 | Κατάστημα “ΚΙΒΩΤΟΣ” 25ης Μαρτίου 104 & Αντιόχου ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210 5310462 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 10 | Διαμέρισμα “ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ” Δουσμάνη 18 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 210 5616976 | 3 |  |  |  | 1 |  | 4 |
| 11 | Διαμέρισμα “ΦΛΩΡΙΝΗΣ” Φλωρίνης 4 ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5980791 | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 |
| 12 | Διαμέρισμα "ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ" Ζέφυρου 23 ΧΑΪΔΑΡΙ 210 5903173 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |
| 13 | Διαμέρισμα ΚΥΨΕΛΗΣ Δοχειαρίου 6 ΚΥΨΕΛΗ 210 8224225 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| 14 | Διαμέρισμα “ΠΑΤΕΛΕΙΟ” Ξάνθου 21 & Υψηλάντου ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 210 6772167 | 4 | 1 |  |  |  |  | 5 |
| 15 | Ξενώνας “ΗΛΙΟΣ” Αιολίδος 5 & Ησιόνης ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 210 3454999 (4 όροφοι) | 13 | 2 | 2 |  | 1 |  | 18 |
| 16 | Ξενώνας ΝΑΖΟΥ 15 ΑΤΟΜΩΝ Νάζου 28 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 210 8322210 (ισόγειο & 4 όροφοι) |  | 12 |  |  |  |  | 12 |
| 17 | Οικοτροφείο “ΡΟΔΙΑ” Αριστοφάνους 44 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 210 6800033 (5 όροφοι) | 15 |  | 5 |  |  |  | 20 |
| 18 | Κ.Ψ.Υ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Παλαιολόγου 3Β ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 210 4944937 & 4979941 (ισόγειο & 2 όροφοι) | 5 | 7 |  |  | 1 |  | 13 |
| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 20500 BTU | 22000 BTU | 24000 BTU | ΣΥΝΟΛΑ |
| 19 | Κ.Ψ.Υ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Αριάδνης 7Α & Γρ. Λαμπράκη 331 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 210 4256143 & 4256142 | 10 | 3 | 1 |  |  |  | 14 |
| 20 | Κατάστημα “ΧΑΡΤΟΚΟΣΜΟΣ 1” Θεμιστοκλέους 1 & Πανεπιστημίου 62 ΑΘΗΝΑ 210 3839239 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 21 | Κατάστημα “ΧΑΡΤΟΚΟΣΜΟΣ 2” Ακαδημίας 19Γ ΑΘΗΝΑ 210 3624914 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | Σύνολο | 96 | 31 | 24 | 0 | 3 | 0 | 154 |