Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Χαϊδάρι  26-11-2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ

- Θα διαθέτει αντλία αέρος που θα παράγει 5 lit/min.

- Η αντλία θα φέρει ειδικά άγκιστρα για την συγκράτηση στο κρεβάτι.

- Θα είναι αθόρυβης λειτουργίας.

- Θα  τροφοδοτείται με τάση δικτύου 230V/50 Hz.

- Το στρώμα θα  έχει διαστάσεις [90 (Π) x 190 (Μ) x 11 (Υ)] cm ± 5%.

- Θα διαθέτει προεκτάσεις (αυτιά) για τη σταθεροποίηση του στρώματος στο κρεβάτι.

- Θα καλύπτει ανάγκες υπέρβαρων ασθενών έως 140 Kg.

- Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) ετών.

- Θα συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης  στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα.

- Θα φέρει σήμανση CE-Mark σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Λεοντσίνη Ιωάννα

Μηχ. Ιατρικών Οργάνων